Packheater SS

(Nồi giữ nhiệt)

Thiết bị tiêu chuẩn có thể giữ và làm nóng 8 túi nhiệt 25x30cm. Nhiệt độ duy trì chính xác, không đổi ở 1 giá trị trong khoảng 71-74oC.

- Kiểu đặt cố định

- Vỏ nồi tráng men

- Có thể điều khiển nhiệt tĩnh

Thông số kỹ thuật cơ bản:

Dải nhiệt độ	: 71-74oC

Dung tích nồi chứa: 31,64l

Điện áp cấp chính: 230V

Công suất tiêu thụ: 1000W

Kích thước: 49,53x44,45x39,37cm

Khối lượng: 22,39kg